## Slide 1
無線LAN設定バーコード印刷ツール
Ver.2.25 ご利用ガイド
2024年8月7日
カシオ計算機株式会社
エンタープライズ推進部

## Slide 2
1.概要

## Slide 3
1.概要
1.1. 目的
本ツールは、カシオ計算機製携帯端末に各種設定を行うための、バーコードを印刷するツールです。印刷したバーコードは、携帯端末用のアプリケーション「バーコード設定ツール」で読み込みます。「バーコード設定ツール」では、無線LANなどの通信関係を中心に、以下のような端末設定を行うことができます。 。 • 「所有者情報」で設定する内容（名前部分のみ）
• 無線LAN設定
• LAN設定
• WAN設定
• モジュール更新ツール接続設定 ※WindowsCE/Mobileモデルのみ
• CTM接続設定 ※CTMをご利用されている場合のみ
本ツールおよび「バーコード設定ツール」を利用することで、端末の開梱→ネットワークの設定→モジュール更新までを簡単に設定／実行することが可能となります。
3

## Slide 4
1.2. 機能の構成
本ツールで提供する機能の一覧を以下に記します。
1.概要
5
※端末側は、無線LAN設定ツールで、本ツールから印刷した設定バーコードを読み込みます。
１次元バーコードの場合、読み込み順序は、順不同です。
端末側は設定完了後、電源が自動的にOFFになります。
1.「無線 LAN 設定バーコード印刷ツール」を用いて設定用 バーコードを作成します。
2. 本アプリケーションを起動し、設定用バーコードを 1 つでも 読取ると確認フィールドにボックスが表示さ れます。印刷した すべてのバーコードを読取る必要があります。 3. バーコードの読取りが成功すると読取った番号は「OK」表示に 変わり緑色になります。 4. 全てのバーコードを読取ると確認ダイアログを表示して端末に 設定します。
5. 設定後は自動的に端末が再起動します。
＜使用手順＞
●Androidモデルでの使用イメージ

## Slide 5
1.3. Ver2.22以降のバージョンアップ内容について
1.概要
5
・WiFi設定項目に対し下記のように入力可能な内容を変更しました。 (Ver2.22)
SSID：32文字まで入力可能に変更
PSK(Key)：記号も入力可能に変更(psk64のヘキサ文字は非サポートです)
EAPパスワード：64文字まで入力可能に変更
・300件以上の保存設定データを読み込み時に読み込みに時間がかかる可能性が
ある旨の警告ダイアログを表示するようにしました。 (Ver2.22)
・「先頭と同じにする」機能を利用するとWiFiの規格が変わってしまう問題に 対応しました。 (Ver2.22)
・印刷オプションの「端末設定内容を印刷する」を有効にした場合、端末機種を
確認し、Android端末の場合、Android端末の設定可能内容のみ印刷するよう
に仕様を変更しました。(Ver2.22)
・DT-X450に対応しました。(Ver2.23)
・WAN 認証方式に「PAP またはCHAP」を追加しました。(Ver2.24)
・Ver2.22以降、CSVインポートにおいて「機種名」が全て「CTM」で固定され
てしまう不具合に対応しました。(Ver2.25)

## Slide 6
1.4. 動作環境
本ツールの動作環境について以下に記します。
1.概要
●ハードウエア要件：
IBM/PC AT互換PC
●OS要件：
Windows 8.1 Pro(32/64bit), Windows 10 Pro(32/64bit), Windows 11 Pro(64bit)
●プリンタ要件：
用紙サイズ A4縦に対応している
バーコード印刷に適している
●対応ロケール：
日本語※
●必須ソフトウェア：
.Net Framework 3.5以上
※英語版は無線バーコード設定ツール 英語版にて対応しています。
＜対応端末＞ ●Androidモデル
DT-X450/IT-G600/IT-G650/ DT-X400/ET-L10/IT-G400
●WindowsCE/Mobileモデル
DT-5300/DT-X7/DT-X8/IT-300/ DT-X100/DT-X200/IT-G500/ IT-9000
6

## Slide 7
2.機能詳細

## Slide 8
2.機能詳細
8
2.1. 起動引数
本ツールは、起動引数を設定し呼び出すことが可能です。
以下に起動引数を示します。
WlanBarcodePrinter.exe [定義ファイル].xml
[説明]
定義ファイルを読み込んで起動します。 定義ファイルを指定せずに起動した場合は、定義ファイルなしの状態で起動します。 この場合、編集ファイル保存時にファイル名確認ダイアログを表示します。

## Slide 9
2.機能詳細
2.2. メインメニュー
本ツールのメインメニューの一覧を以下に示します。
9

## Slide 10
2.機能詳細
2.3. 設定編集
2.3.1 設定編集画面
10

## Slide 11
2.機能詳細
2.3. 設定編集
2.3.2 設定コンテキストメニュー
「2.3.1編集画面」の「設定一覧」で右クリックした際に表示するコンテキストメニューの 内容を以下に示します。
11

## Slide 12
2.機能詳細
2.3. 設定編集
2.3.3 列編集
列編集は、[2.3.1編集画面]の設定項目の表示/非表示を 選択します。列編集は「2.2. メインメニュー」の「表示(V)」 の「列編集(O)」を選択することで表示されます。
11

## Slide 13
2.機能詳細
2.3. 設定編集
2.3.4 設定値編集
設定値編集は、「2.3.1編集画面」の「設定一覧」 の設定行を見やすく編集するためのものです。 セルを選択し、メインメニューの「編集(E)」を 選択し「設定値編集（E)」「追加＋設定値編集 (D)」を選択し起動するか、「設定一覧」のセル を右クリックし「設定コンテキストメニュー」 を呼び出し「設定値編集（E)」「追加＋設定値 編集(D)」を選択することで起動できます。
11

## Slide 14
2.機能詳細
2.3. 設定編集
2.3.5 設定項目詳細 ①
端末ごとに設定する設定項目について以下に示します。
12
機種に設定した内容及び設定内容により、
設定可能な項目に対し設定できます。
(設定不可な項目はグレーアウトもしくは
エラーとなります。)

## Slide 15
2.機能詳細
2.3. 設定編集
2.3.5 設定項目詳細 ②
13
機種に設定した内容及び設定内容により、
設定可能な項目に対し設定できます。
(設定不可な項目はグレーアウトもしくは
エラーとなります。)

## Slide 16
2.機能詳細
2.3. 設定編集
2.3.5 設定項目詳細 ③
14
機種に設定した内容及び設定内容により、
設定可能な項目に対し設定できます。
(設定不可な項目はグレーアウトもしくは
エラーとなります。)

## Slide 17
2.機能詳細
2.3. 設定編集
2.3.5 設定項目詳細 ④
15
機種に設定した内容及び設定内容により、
設定可能な項目に対し設定できます。
(設定不可な項目はグレーアウトもしくは
エラーとなります。)

## Slide 18
2.機能詳細
2.3. 設定編集
2.3.5 設定項目詳細 ⑤
16
機種に設定した内容及び設定内容により、
設定可能な項目に対し設定できます。
(設定不可な項目はグレーアウトもしくは
エラーとなります。)

## Slide 19
2.機能詳細
2.3. 設定編集
2.3.6 設定項目と端末側設定ツール画面例(Android)
本ツールの主な設定項目と、端末側の設定ツール「所有者情報」「無線LAN設定」の設定画面との対応表を以下に示します。番号は「2.3.3 端末設定項目詳細」で示した図番号です。
17
機種と設定項目の設定仕様については、製品のヘルプの「4.付録1」をご確認ください。

## Slide 20
2.機能詳細
2.3. 設定編集
2.3.7 設定項目と端末側設定ツール画面例(Windows CE/Mobile)
本ツールの主な設定項目と、端末側の設定ツール「所有者情報」「無線LAN設定」の設定画面との対応表を以下に示します。番号は「2.3.5 端末設定項目詳細」で示した図番号です。
17
機種と設定項目の設定仕様については、製品のヘルプの「4.付録1」をご確認ください。

## Slide 21
3.端末設定バーコード 印刷フォーマット

## Slide 22
3.端末設定バーコード 印刷フォーマット
3. 印刷フォーマットについて
[ファイル]→[印刷]または[印刷プレビュー]を選択した場合、以下のフォーマットで 印刷を行います。
●用紙：
A4縦
●バーコード規格：
Code128、QRコード※
●印刷オプション
●印刷レイアウト：
印刷フォーマットについては、次ページをご参照ください。
※QRコードをご使用される場合、DT-X100/DT-X200/IT-G500 ServicePack1.08以上を 満たした端末が必要です。
19
※フォーマットは機種の設定に応じ自動的に適用されます。

## Slide 23
3.1. フォーマット1.0/2.0について
適用される端末モデルは、
DT-5300/DT-X7/DT-X8/IT-300/IT-9000です。
また、フォーマットバージョンの差異は以下の通りです。
・フォーマット1.0：IEEE 802.11b/g対応モデル
→DT-5300/DT-X7/DT-X8/IT-300/IT-9000 で利用されます。
・フォーマット2.0：IEEE 802.11a対応モデル
→DT-5300(11aモデル)で利用されます。
20
3.端末設定バーコード 印刷フォーマット(ご参考)
※フォーマットは機種の設定に応じ自動的に適用されます。

## Slide 24
3.2. フォーマット3.0について
適用される端末モデルは、
DT-X100/DT-X200/IT-G500
です。
21
3.端末設定バーコード 印刷フォーマット(ご参考)
拡張サプリカントを指定している場合 もしくは、WLAN基本設定の優先周波数帯をNotSpecified以外にした場合はフォーマット4.0が、それ以外はフォーマット3.0が自動的に適用されます。
※フォーマットは機種の設定に応じ自動的に適用されます。

## Slide 25
3.3. フォーマット4.0について
適用される端末モデルは、 IT-G600/IT-G650/ET-L10/
DT-X400/DT-X450/IT-G400、DT-X100/DT-X200/IT-G500
です。
本フォーマットは、Windows CE/Mobileモデルの拡張サプリカント設定を利用する場合に必要となります。(Androidモデルは拡張サプリカント設定は利用できません。)
22
3.端末設定バーコード 印刷フォーマット
※フォーマットは機種の設定に応じ自動的に適用されます。

## Slide 26
4.ご利用上の注意事項

## Slide 27
4.ご利用上の注意事項
24
本ツールをご利用いただくにあたり注意事項をまとめましたのでご確認ください。
●Ver2.10以上で拡張サプリカント設定を利用されるWindows CE/Mobileモデルの場合、 端末にサービスパック1.10以上の適用が必要です。
●標準サプリカント設定を使用される場合、機種設定で“DT-X100/DT-X200/IT-G500”を 設定し、セキュリティ設定の「WPA2+EAP-TLS」を使用する場合には、サービスパック 1.11以上を適用してください。
●本ツールで設定もしくは設定変更後、バーコード印刷される前に設定保存と印刷プレビュー 機能にて確認されることを推奨します。
もし、設定もしくは設定変更した内容が印刷プレビューに反映されていない場合、
一度本ツールを再起動し、設定保存ファイル(.xml)を読み込みなおして再確認ください。

## Slide 28
最終ページ